## Slide 1
界面二：外设控制页（Page_One）— 触摸按钮
240×320 像素
200ms 防抖
嵌入式 C 语言实现
void Page_One(void) { if(ui_flag == 0) { ui_flag = 1; Lcd_Clear(0, 0, 240, 320, WHITE); /* LED 按钮：蓝(OFF) / 红(ON) */
Lcd_Clear(10, 40, 110, 120, led_status ? RED : BLUE); Lcd_ZikuStr(20, 70, WHITE, led_status ? RED : BLUE, 16, led_status ? "LED ON " : "LED OFF"); /* FAN 按钮：绿(OFF) / 黄(ON) */
Lcd_Clear(130, 40, 230, 120, fan_status ? YELLOW : GREEN); Lcd_ZikuStr(140, 70, BLACK, fan_status ? YELLOW : GREEN, 16, fan_status ? "FAN ON " : "FAN OFF"); } /* 触摸检测 via GetTouchArea() */ }
核心功能特性
双态触摸控制：LED（蓝↔红）、FAN（绿↔黄）双按钮独立控制，触摸触发状态翻转
局部刷新机制：仅重绘 80×80 按钮区域，避免全屏刷新，降低 STM32F405 负载
200ms 软件防抖：通过 GetTouchArea() 坐标检测结合延时消抖，确保触摸可靠
矢量字库支持：Lcd_ZikuStr() 实现 16px 高清点阵字体，背景色与按钮状态联动
LED
OFF
FAN
ON
x:10,y:40
x:130,y:40
x:10,y:120
x:130,y:120